## Slide 1: Optimiser un système ordiné industriel
247-637-LI
Introduction au CAN

## Slide 2: Aujourd'hui
Notions d’accès à des réseaux
Réseaux vs CAN
3 modes d’accès aux réseaux CAN
À propos des 3 modes d’accès
Scénario à considérer
Exercices en classe

## Slide 3: Notions d’accès à des réseaux
Qu’est-ce qu’un réseau?
  Un ensemble d’éléments qui communiquent entre eux
Qu’est-ce qui fait qu’un réseau est bon?
  Le temps d’accès
  Le temps de réponse
  La fiabilité
  La vitesse
  Etc.
Comment disposer d’un bon réseau?
  En tenant compte de la nature des communications pour choisir l’architecture appropriée (ex. en étoile, en anneau…)
  En tenant compte de l’utilisation du le réseau
Le génie informatique s’intéresse tout particulièrement à l’optimisation des réseaux.

## Slide 4: Réseaux vs CAN
Le CAN permet de connecter tous les nœuds d’un système sur un même câble
La « couche physique » du CAN permet de gérer les « collisions » et de détecter des problèmes matériels
Les « couches inférieures » du CAN ne permettent pas de garantir un « livraison » des messages
Le réseau CAN sont constitués de « blocs de données » plutôt que de « nœuds »
Dans ces conditions, quel est l’approche à prendre pour concevoir un réseau CAN?
  Utiliser des « couches supérieures standards » si c’est réaliste de le faire (ex. CANopen)
  Mettre en place ses propres « couches supérieurs » (ex. service protocoleCAN637…)

## Slide 5: 3 modes d’accès aux réseaux CAN
Pour concevoir son propre réseau, on peut d’abord prendre en compte 3 modes d’accès à ce réseau:
  Accès aléatoire: chacun des nœuds transmets ses messages dès qu’il en a de besoin
  Accès prédéterminé: chacun des nœuds attend que ce soit son tour pour transmettre ses messages
  Accès sur demande: chacun des nœuds attend qu’on lui en fasse la demande pour transmettre ses messages

## Slide 6: À propos de l’accès aléatoire
Efficacité
  Des collisions sont plus que probables et les retransmissions diminuent l’efficacité
  La « couche physique » du CAN le facilite parce qu’elle supporte les collisions et la retransmission automatique de messages
Temps de réponse:
  Bon pour les réseaux simples
  Peut être long pour les réseaux complexes
Efficacité
Temps de réponse
n
n
Notes: Efficacité baisse avec le nombre, temps de réponse augmente avec le nombre. Possibilité de décroissance ou augmentation exponentielle, au carré du nombre etc…
Temps de réponse: monte avec le nombre (possiblement exponentiel, au carré, etc.)

## Slide 7: À propos de l’accès prédéterminé
Efficacité
  Les collisions sont impossibles
  Un message périodique de synchronisation est requis
Temps de réponse:
  Constant et proportionnel au nombre de messages possibles
  Moyen pour les réseaux simples
  Long pour les réseaux complexes
Efficacité
Temps de réponse
n
n
Notes: Efficacité: indépendante du nombre puisque tous les messages sont certains de passer
Temps de réponse: monte linéairement avec le nombre

## Slide 8: À propos de l’accès sur demande
Efficacité
  Diminué par le fait que le nombre de message est doublé (une requête = une réponse)
  Augmenté parce que des messages ne sont pas transmis pour rien
Temps de réponse:
  Très bon une fois la demande faite puisque la réponse suit la demande
  Dépend du d’accès au réseau pour faire une demande
  Proche mais moins bon que les approches aléatoires ou sur demande
Efficacité
Temps de réponse
n
n
Notes: Comportement qui dépend de la méthode d’accès. Dépend au final du nombre de blocs de données demandés plutôt que du nombre de blocs de données possibles

## Slide 9: Scénarios à considérer
Un mélange de modes d’accès
Exemple: Un changement de mode d’accès prédéterminé
  Un message de synchronisation
  Une période d’accès prédéterminé
  Une période d’accès sur demande
  Une période d’accès aléatoire
Synch/#1/#2/…/#n/Dx/Rx/Dy/Ry/Am/Sync/…
Problème?
  La gestion des accès est quand même assez complexe (machines à états avec gestion des temps d’attentes)

## Slide 10: Scénarios à considérer (suite)
Pour les cas simples
Exemple: échanges sur demande en « cascade »
  Un message de synchonisation
  Une réponse au message de synchronisation
  Une réponse à la réponse au message de synchronisation
  Une suite de réponse à chaque réponse
  Un message de synchronisation en réponse à la dernière réponse
Sync/R1/R2àR1/R3àR2/…/RnàRm/Sync
Problème?
  Il suffit qu’un nœud ait un problème pour que l’ensemble du réseau tombe en panne

## Slide 11: Scénarios à considérer (suite)
Pour les cas intermédiaires
Exemple: échanges sur demande par un nœud maître
  Un nœud « maître » fait toutes les demandes
  Le maître prévoit un temps pour répondre entre chaque demande
  Les nœuds esclaves répondes aux demandes qui les concernent
  Les nœuds utilisent les réponses qui les intéressent
D1/R1/D2/---/D3/---/D4/R4/D1/R1/D2/R2/D3…
Problème?
  Il faut bien choisir le maître parce qu’il ne faut pas qu’il tombe en panne

## Slide 12: Scénarios à considérer (suite)
D’autres solutions sont possibles
Les solutions à accès prédéterminé impliquent des temps d’attente et un suivi des accès
Les temps d’attente se gèrent bien avec des machines à états
Le suivi des accès se fait bien avec les machines à états

## Slide 13: Exercices en classe
Tracez le diagramme d’états qui décrit le mode de fonctionnement d’un réseau à accès prédéterminé
Tracez le diagramme d’états d’un nœud qui fait partie d’un réseau à accès prédéterminé
Tracez le diagramme d’états qui décrit le mode de fonctionnement du réseau qui vous semble le plus indiqué lorsqu’il n’y a que 4 nœuds dans un réseau et une dizaine de blocs de données à considérer et tracez les diagrammes d’états des 4 nœuds du réseau.

## Slide 14: Passerelle CAN-Série
Des nœuds d’un réseau CAN peuvent avoir à servir de passerelle entre ce réseau et un autre réseau de communication qui utilise un autre protocole que le CAN
De tels cas impliquent:
  L’acquisition de données en provenance d’un réseau
  Le traitement des données
  La préparation de données pour la transmission sur l’autre réseau
Comment s’y prendre pour gérer ces échanges?
  Deux services « protocole », des interfaces « réseau » et un processus qui chapeaute le tout

## Slide 15: Exercices en classe
Tracez un diagramme qui représente l’architecture logicielle d’une passerelle
Tracez les machines à états des modules qui sont impliqués dans les opérations de la passerelle.